## Slide 1: Utrechtse Heuvelrug
De rol van water en een droge stuwwal:
systeem functioneren en natte natuur

## Slide 2: Utrechtse heuvelrug e.o.
Ecologische benadering van het systeem
De ondergrond en het watersysteem
Menselijke beinvloedingen
Natte natuurwaarden
Kansen voor de toekomst
  Denken in en bouwen met het watersysteem

## Slide 3: Ecologische analyse
(Verdonschot et al. 1998)
Op het niveau van systeem/landschap
Systeem-
voorwaarden
Structuren
Stroming
Stoffen
Soorten

## Slide 4: Ecologische analyse
Habitat
Beek
Stroom-
gebied
Tijd
Landschaps-
ontwikkeling
Gedrag individu
(naar Frissell et al. 1986)
SCHALEN
Ruimte
Ommen
Goor /
Diepenheim
Hierarchie
dominantie
terugkoppeling

## Slide 5: Ecologische analyse
Milieuomstandigheden in het stroomgebied
stroming, structuren, stoffen
dominantie en terugkoppelingen
Per stroomgebied
Soorten in het stroomgebied
aanwezige soorten
relaties tussen eisen van soorten en omstandigheden in de wateren (filters)
(Verdonschot et al. 1998)
SAMENHANG
PROCESSEN
geologie
hydrologie
water bodem
chemie
structuren
soorten

## Slide 6: Vorming van de Utrechtse heuvelrug
Glaciaal
bekken
Stuwwal
Stuwwal
tot 200 m dikte
Dekzand
Keileemlagen
Saalien 200.000-75.000 jaar geleden
Grofzandige
puinwaaier
Weichselien 75.000-10.000 jaren geleden

## Slide 7: Vorming van de Utrechtse heuvelrug
Riviererosie
(Weichselien 100.000 – 50.000 jaar geleden)
IJserosie
Darthuizerpoort (+7 m NAP)
6 dalen in Utrechtse heuvelrug
Mariene afzetting
(noordelijke Gelderse vallei)
Eemien 150.000-75.000 jaren geleden
Lemig fijn zand
Geomorfologie

## Slide 8: Vorming van de Utrechtse heuvelrug
Landijs
Keileem
Preglaciale afzettingen
(fijn-grof zand)
Jaren geleden
200.000
Stuifzand (wind)
Veen
10.000
Sandr (grof zand)
Fluvioglaciale dalafzetting (grof )zand
125.000
Noord: mariene afzettingen
Zuid: veen
75.000
Nu
Dekzand (wind)
50.000

## Slide 9: Fysisch-geografische eenheden
Stuwwal met stuwwalplateau
Gordeldekzand
Dekzandvlakt met
dekzandruggen
Stuifzand
Veen
Jonge zeeklei
Oeverwal
Venige kom
Sandr
Beekdal

## Slide 10: Vorming van de Utrechtse heuvelrug
Vorming beekdalen Vallei
Einde Pleistoceen (50.000 jaren geleden)
Oost-west stromend
Kromme Rijn + Utrechtse Vecht
ontstaan 3000 jaren geleden

## Slide 11: Hydrologie
Stabiele voeding afvoerloze laagtes /kwel- en beekafvoer
Watersysteem: kringloop
Blauwe stromen
Groene stromen
grondwater
oppervlaktewater
aquatisch & terrestrisch
biodiversiteit

## Slide 12: Hydrologie van de ondergrond
Eerste watervoerend
pakket
Tweede
watervoerend
pakket
Eerste watervoerend pakket
Eerste watervoerend pakket
Tweede watervoerend pakket
Tweede scheidende laag
ZW
NO
Rivieren- en plassengebied
Heuvelrug
Gelderse Vallei
Slecht doorlatende laag
Derde watervoerend pakket
Opeenvolging van lokale
watervoerende pakketten
en slecht doorlatende lagen
?
Deklaag
Deklaag
(Valk 1979)
Richting grondwaterstroom

## Slide 13: Grensvlak: uitreding grondwater
Aanvoer
Afvoer
Grondwaterspiegel
Kwetsbare zone
Grondwaterstroming
infiltratiegebied
kwelgebied
kwelgebied
waterscheiding
grondwaterspiegel
stromingsrichting grondwater
uitstuiving

## Slide 14: Grondwaterstroming
1st watervoerend pakket
topografische waterscheiding
hydrologische waterscheiding
2de watervoerend pakket
slecht doorlatende laag
dekzandvlakte
fijn zandige afzettingen
grof zandige afzettingen
veen / nat terrein
stuwwal
gordeldekzand
kleiige afzetting
infiltratiezone
kwelzone
grondwaterspiegel
steilrand
stromingsrichting
grondwater
m tov NAP
40
-90
1 km
(Brombacher et al. 1994)
Notes: Brombacher AA et al 1994. De natuur uitgelicht: milieu-inventarisatie van de overgangszone van de Utrechtse heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Provincie Utrecht. ISN 1113701

## Slide 15: Lijnen van gelijke grondwaterstand
Hoofdstroombaan
Locale stroombaan

## Slide 16: Overgangsgebied met kwel en wegzijging
Woudenberg
Rhenen
Soest
Bilthoven
Zeist
Driebergen
Rijsenburg
Doorn
Leersum
Amerongen
Elst
Veenendaal
Leusden
Amersfoort
De Bilt

## Slide 17: Voorbeeld: Duizendknoopfonteinkruid
voedselarm water op zandgrond
invloed van grondwater
vergelijkbaar met waterviolier, maar kan droogvallen (=> hoger op de heuvelrug)
provincie Utrecht 2011

## Slide 18: Chemische samenstelling water
Spel tussen regen- en grondwater

## Slide 19: Chemische samenstelling water
Regenwater-
ven
Schijngrond-
waterspiegel
Droge heide
Natte heide
Vochtige heide
Vochtige heide
Heischraal
grasland
Blauw-
grasland
Lokale kwel
- zuurder (vergelijkbaar regenwater)
Veen en
beekleem
Basenrijke (mineralenrijke) regionale kwel
kalk in ondergrond
organische stof -> CO2 -> zuur -> oplossen kalk
lange verblijftijd
Natte heide
Grondwaterven
Inundatie
Dotterbloem
hooiland
Grondwaterspiegel
Zand
Kalkbevattend leem, klei, veen
Regenwater
zuur, mineralenarm
Spel tussen regen- en grondwater

## Slide 20: Chemische samenstelling water
Blad is 1 cel dik.
Kationenuitwisseling tussen de cel van Sphagnum mossen en het omringende water.
Waterstofionen in oplossing verzuren het water.
Zo vormen veenmossen (zwak) zure wateren en creëren ze een milieu voor zichzelf.
Spel tussen regenwater en veenmossen

## Slide 21: Waterorganismen en zuurgraad
 | pH >6.5 | pH 6.0 | pH 5.5 | pH 5.0 | pH 4.5 | pH 4.0 | pH<4.0
baars, snoek |  |  |  |  |  |  | 
voorn |  |  |  |  |  |  | 
heikikker |  |  |  |  |  |  | 
salamander |  |  |  |  |  |  | 
tweekleppigen |  |  |  |  |  |  | 
kreeftachtigen |  |  |  |  |  |  | 
slakken |  |  |  |  |  |  | 
eendagsvliegen |  |  |  |  |  |  | 
veenmos |  |  |  |  |  |  | 
kroos |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Chemische samenstelling water
Voedselarm
primaire productie
organisch materiaal
(detritus)
decompositie
voedings-stoffen
Matig voedselrijk
Voedselrijk
toevoer
afvoer
Veenvorming
Voedselrijkdom

## Slide 23: Gradiënten
Hoog-droog – laag-nat
Voedselarm – voedselrijk
(waterplanten Gelderse Vallei)
(Boedeltje et al. 2015)
(Runhaar 1989)
Neutraal - zuur

## Slide 24: Menselijke beïnvloeing
Bevolkingsgroei
Klimaatverandering
Landbouw
Urbanisatie
Industrialisatie
Waterstress
Verzuring
Vergiftiging
Eutrofiëring
Verdroging
Verstoring
(statline.cbs.nl)
(www.marketoracle.co.uk/Article52474.html)
(www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut3/diagnostics/comparison.html)

## Slide 25: Huidig gebruik
Bruine stromen
landbouw
bewoning
industrie
waterwinning
Gedaalde en instabiele waterstanden en -stromen

## Slide 26: Druk op de ondergrond
Verdroging door:
winning
ontwatering

## Slide 27: Verdroging
Al in de eind ‘70-tiger jaren 1 m daling
+NAP (m)
3
2
1
0
West
West
Oost
Augustus
Oost
December
‘66
‘64
‘56
‘77
‘66
‘64
‘56
‘77

## Slide 28: Verdroogd gebied

## Slide 29: Effecten verdroging

## Slide 30: Grondwaterverontreiniging
GWL(mg/m3) t-N Al As Ca Cd Cl Cu EC Fe pH
12000 - 1.9 44000 0.33 39000 7 184 2300 5.3
Mg Mn NH4 Ni NO3 Pb o-P t-P SO4 Zn
9000 - 700 11 42000 1.17 70 120 53000 96

## Slide 31: Natuur
(Buitenkamp 1980)
Amersfoort
Woudenberg
Rhenen
Bilthoven
Zeist
Driebergen
Rijsenburg
Doorn
Leersum
Amerongen
Elst
Rijn
Veenendaal
Leusden
De Bilt
Achterberg
B
S
B
S
S
Soest
Baarn
Kwelrand
(Helling)veen
Bron/Spreng
Meer/plas/ven/vijver
Beekloop
Moerasbos
Venen/moerassen/natte terreinen
Oppervlaktewateren
Natte elementen in 1980 (28)

## Slide 32: Natuur: Veenvorming
De resten van water- en oeverplanten en dieren vormen een (veen)sliblaag op de bodem.
Oeverplanten (vnl. riet) bedekken steeds meer delen van het ondieper wordende open water.
Door tekort aan voedingsstoffen wordt riet vervangen door zeggen en veenmos. De plas is dichtgegroeid ('verland') en veranderd in een moeras (laagveen).
Uiteindelijk raakt de gehele voormalige plas bedekt met veenmossen / moeras of broekbos.
Het veenmos groeit door tot boven de waterspiegel, zodat het veen alleen nog door voedselarm regenwater wordt nat gehouden. Het broekbos kan hier niet tegen en sterft uiteindelijk af (hoogveen).
veen- of rottingsslib
rietveen
zegge- of veenmosveen
moerasbosveen
hoogveen

## Slide 33: Venen
Hoogveen en laagveen
Hoogveen
Ontstaan onder invloed van regenwater
Ontstaan in gebieden met een slechte afwatering (bv. keileemlaag)
Groeit boven de grondwaterspiegel
Veenmosveen
Laagveen
Ontstaan onder invloed van grondwater
Ontstaan in moerassige gebieden met een hoge grondwaterspiegel
Groeit onder de grondwaterspiegel
Rietveen, bosveen
Trilveen (laagveen)
Ontstaan onder invloed van regen- en grondwater
Ontstaan in moerassige gebieden met een hoge grondwaterspiegel
Groeit op de grondwaterspiegel
Mos- en zeggeveen

## Slide 34: Reeksen of gradiënten
Natte terreinen (blauwgrasland)
matig voedselrijk,
mineralenrijk, basisch (matig diep grondwater)
+ Neerslagafhankelijke veenmoskussens
Oligotrofe venen/
natte heiden
voedselarm, zuur, regenwaterachtig
(ondiep grondwater)
Natte bossen
(matig voedselrijk, kwelontvangend)
Mesotrofe venen
voedselarm-matig voedselrijk,
mineralenrijk, basisch
(diep grondwater)
Kwel (gondwater aan maaiveld)
Voedselrijkdom
Geeutrofieerd ven
Oligotroof ven
Droogvallend ven
Mesotroof ven
Voedselrijkdom
Zuurgraad
Mengsel: voedselarm regenwater
en matig voedselrijk kwelwater
Matig voedselrijk water (laagveen water)
Trilveen (laagveen)
Kalkrijkdom
Voedselrijkdom
Matig voedselrijke boven-
-middenloop
Regenwater gevoede bovenloop
Voedselrijke
benedenloop
Kwel/bron (jong grondwater)
Voedselrijkdom
Stroming

## Slide 35: Natuur natte terreinen (heiden)
Sterzegge
Blauwe zegge
Blauwgrasland
Klokjesgentiaan

## Slide 36: Natuur vennen
Beenbreek
Veenpluis
Heikikker
Ronde zonnedauw

## Slide 37: Natuur mesotrofe wateren
Moeraswespenorchis
Ringslang
Blaasjeskruid
Slangenwortel

## Slide 38: Natuur van ‘beken en sprengen’
Bronlibel
Bronbeek
Mijtertje
Goudveil

## Slide 39: Uitdaging
Aanvoer
Afvoer
Grondwaterspiegel
Kwetsbare zone
Grondwaterstroming
Een Utrechtse Heuvelrug
en natte voeten
met een bollere buik

## Slide 40: De waterbel wordt weer gevuld
Terugkeer hogere stabielere waterstanden en stabiele stromen
Water wordt sturend
Water
retentie
Verminderen/
stoppen
afvoer
Infiltreren
Water vasthouden
Vertraagd
afvoeren

## Slide 41: Uitdaging
Het verminderen van de waterverliezen uit een gebied, zodat gebiedseigen water langer wordt vastgehouden
Water conserveren (vergroten infiltratie)
Dempen
sloten/
greppels
(< drainage verlies)
Bos omvormen,
uitdunnen, (kappen)
(< verdamping)
X
  Verminderen oppervlakkige
  afstroming (< verhard oppervlak)
Verminderen onttrekkingen

## Slide 42: Vegetatie en grondwateraanvulling
Bos/vegetatietype Transpiratie/ Interceptie Grondwater-
bodemverdamping aanvulling
Douglas (100%) 400 333 104
Grove den (100%)* 588 230 152
Beuk 350 208 276
Gemengd loof 320 ± 55 230 ± 45 225 ± 145
Populier 470 ± 50 150 ± 25 220 ± 150
Lariks 390 ± 35 195 ± 15 225 ± 45
Heide 334 - 514
Vergraste heide 334 - 500
Grasland 409 - 534
Stuifzand 634 - 678
(Dolman et al., 2000,
*Verhagen et al. 2014)

## Slide 43: Uitdagingen
dempen of verondiepen van drainerende sloten en watergangen en verminderen van drains
verondiepen van hoofdwatergangen zoals de Grift
peilverhoging (‘s zomers soms met inlaat) in nu drainerende watergangen en sloten (incl. peil gestuurde drainage)
Weglekken aan de voet verminderen
Water’verliezen’ worden verminderd /vertraagd
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal

## Slide 44: Uitdaging
Water aanvoeren en infiltreren
Het aangevoerde water wordt ondergronds opgeslagen en komt als gevolg van de sponswerking van de bodem later in het jaar ten goede aan het oppervlaktewatersysteem
Randvoorwaarde:
beschikbaarheid van voldoende schoon water

## Slide 45: Uitdagingen
Water langer vasthouden
Drainages beperken
knijpstuw
balgstuw
luchtstuw
boerenstuw
Water vertraagd afvoeren Vegetatie als stuw
‘Verdrinken’ planten
‘Niet maaien’ ijler
Water wordt langer vast gehouden en kan infiltreren

## Slide 46: Uitdagingen
Aanleg bufferzones
Fosfaat
Stikstof
20-95% effectieve
verwijdering
Water en sediment retentie
Water
Sediment
Stikstof
Fosfaat
Koolstof
Water tijdelijk bergen in natte bufferzone

## Slide 47: Uitdagingen
Voedingsstoffen vasthouden
Drijvende vlotten met
Gele lis of andere helofyten
Waterkwaliteit verbeteren
Fosfaat
Stikstof

## Slide 48: Utrechtse heuvelrug
bolle buik
natte voeten
Dank voor uw aandacht!
Vragen?